1. časť :Odvíjač na valcové balíky
	Požadovaná špecifikácia	Požadovaný parameter	Váš parameter
1	Pre priemer balíkov min	1000 mm
2	Možnosť odvíjať a rozdružovať balík
3	Pohyblivé dno
4	Nastavenie rýchlosti rozdruženia pomocou ovladacieho panelu
5	Možnosť otáčania smeru rozdružovania o 180 stupnov	ano
6	Hydraulické pripojenie jedným okruhom
7	Potrebné hydraulické pripojenie výkonu min. l/min	40
8	Pripojenie na teleskopický nakladač úchyt pre Merlo	ano
9	Nakladacie rameno
10	Návod a katalóg náhradných dielov	áno
11	Záruka	min 12 mesiacov

2. časť : Lis na valcové balíky
	Požadovaná špecifikácia	Požadovaný parameter	Váš parameter
1	Pevná komora priemeru	1,2 m
2	Lisovacie ústrojenstvo s gumotextilným pásom a oceľovými priečkami
3	Otáčky vývodového hriadeľa	540 ot/min
4	Homokinetický kĺbový hriadeľ so spojkou	áno
5	Urovnávací valec zberača	áno
6	Hydraulický výklopné dno	ano
7	Zberač šírky (norma DIN 11200) min	2000 mm
8	Viazanie do sieťky	ano
9	Ťažné oko	ano
10	Konfortné ovládanie z kabíny taktora	ano
11	Vyhadzovacia rampa	ano
12	Automatika balenia	ano
13	Návod, katalog náhradných dielov	ano
14	Osvetlenie pre jazdu na pozemných komunikáciach	ano
15	Záruka	min 12 mesiacov

3 časť. Zhrňovač krmovín
	Požadovaná špecifikácia	Požadovaný parameter
1	dvojrotorový zhrňovač ťahaný s bočnou tvorbou dvoch riadkov	ano
2	pracovný záber variabilný, výhoda 6,60/7,10 m.
3	pripojenie stroja do ramien hydrauliky traktora -pravítko	ano
4	osvetlenie stroja pre prepravu.	ano
5	schválenie technickej spôsobilosti pre SR	ano
6	Záruka	min 12 mesiacov